## Slide 1
IEEE International Conference on Robotics and Automation (ICRA) 2022

## Slide 2
Motivation
General-purpose robots need four abilities:
Sample-efficient: 通过尽可能少的样本来学习
Generalizable: 可以泛化到未知但相似的场景
Compositional: 知识可以被分解并应用解决更多类型任务
Incremental: 新的知识随学习时间不断获得
Solution:
通过将环境建模为Unified Robot Description Format (URDF)，采用Model-based reinforcement learning的方法学习：
URDF可以引入物理结构知识先验，实现Sample-efficient & Generalizable
URDF是树状结构的，本身具有层次化和可扩展性的特点，实现Compositional & Incremental

## Slide 3
Method
总体pipline：
通过RGB-D相机获取环境信息，得到点云数据
通过分割模型将点云转化为初始化的环境URDF模型(Environment Initial Modeling)
通过Model-Based Manipulation Learning与环境模型交互：
  修正初始感知模型，获取更精确的感知(Interactive Perception)
  高效学习完成特定任务

## Slide 4
Method
Environment Initial Modeling: 将输入的点云数据转化为URDF模型表示
通过PointNet++网络进行part-level instance segmentation得到Mask
基于该Mask得到K个part 作为URDF的K个link
  对于每个part, 预测Physical property (即该部分的质量，通过体积×材料密度来作为训练时候的label)
  对于每个parts pair (u, v), 预测joint relationship type joint spatial description
故初始环境状态表示为
Pre-trained on SAPIEN dataset[1]
[1]SAPIEN: A simulated part-based interactive environment
最终得到初始环境状态由N个Joints组成(N＜K×K)，每个joint由4部分组成：
点云坐标
点云mask 区分是parent还是child link
Joint类型区分链接方式
Joint空间位置关系: (xyz, rpy)

## Slide 5
Method
Interactive Perception: 在t时刻采取action ，通过优化t+1时刻模拟环境中点云的变化结果和从真实环境中新感知的点云数据二者之间的差距最小来改进初始模型的参数（注意这些参数也是状态的）
1.
D
其中是从和之间估计的scene flow,引入该变量的作用主要是实现和之间的一一对应，通过在寻找与的点作为
优化

## Slide 6
Method
Sim-Real Gap Reduction：同时维护两个状态序列
模拟器中状态序列：更新由两部分组成
  模拟器基于模拟+估计的Sim-Real残差
  Interactive Perception中对部分参数的更新
现实空间状态序列：
更新方式为每个新时刻从现实空间中重新感知

## Slide 7
Method
训练策略：针对一个任务，主要由三个步骤组成，即Object-centric setting，Robot-centric setting和Real world setting：
Object-centric setting：只在模拟环境中进行，并且不引入机器人，直接强制改变物体形态。学习一个物体状态的改变序列来完成任务。
Robot-centric setting：只在模拟环境中进行，引入机器人，基于1学习一个动作序列和策略函数
Real world setting：基于2中的得到真实环境下的

## Slide 8
Experiments
交互感知对建模准确性的提升
Sample-efficient & Generalization